LPIC-1. Examen 101. Objectius 104.1, 104.2 i 104.3
LPI 104.1. Crear particions i sistemes de fitxers
LPI 104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers
LPI 104.3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers
http://acacha.org/mediawiki/index.php/LPI_104.1
http://acacha.org/mediawiki/index.php/LPI_104.2
http://acacha.org/mediawiki/index.php/LPI_104.3
[Speaker Notes: Presentació: Nom. Index de les tres parts de la prova? OBJECTIU: comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent CONCLUSIÓ: Degut a que el temps per aquesta prova es limitat, em centraré en les parts de la programació que són competència directa del professor i només esmentaré de forma ràpida les qüestions que venen fixades de forma normativa per alguns dels ents reguladors dels Cfs. El meu objectiu és intentar demostrar en aquest temps límitat la meva capacitat com a docent, que puc ser bon comunicador, amb iniciativa i creativitat, sensible amb la diversitat a l'aula i als conflictes i/o problemes que poden sortir i que obviament predisposat a la innovació i adaptació a les circumstàncies]

---
Objectius

---
Altres objectius

---
Altres objectius

---
Formatació
- Formatació de dispositius
  - Prepara el dispositiu per tal d'emmagatzemar dades.
- 2 tipus de formatat
  - Formatació a nivell físic
    - Formatat a baix nivell: relacionat amb la organització física del dispositiu i és un formatat molt proper al maquinari. En un disc dur, consisteix en traçar amb senyals magnètiques les pistes i els sectors del disc. Normalment aquest formatat ja ve fet de fabrica
    - Formatat a alt nivell: Més proper al sistema lògic i al sistema operatiu (programari).

---
Formatació
    - S'encarrega de crear un sistema de fitxers buit (partició) i instal·lar un gestor d'arrancada. A vegades, també se l'anomena "formatació ràpida" (quick format).
    - L'ordre que ens permet crear les particions d'un disc és fdisk
    - Hi ha alternatives gràfiques com cfdisk, gparted o l'eina palimpsest.
  - Formatació a nivell lògic
    - Crea el sistema de fitxers amb el que treballarà el sistema operatiu. Hi han diferents sistemes de fitxers i diferents comandes per crear cada sistema de fitxers.
    - mkfs és un front-end per a crear diferents tipus de sistemes de fitxers.

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
- Fixed disk
  - Segons el manual ($ man fdisk):
    - fdisk - Partition table manipulator for Linux
  - Utilitzarem el fdisk de GNU.
  - Permet modificar la taula de particions
  - No confondre amb el fdisk d'altres sistemes. Mateix objectiu, però diferent funcionament
  - Proporcionat pel paquet util-linux
$ whereis fdisk
fdisk: /sbin/fdisk /usr/share/man/man8/fdisk.8.gz
$ dpkg -S /sbin/fdisk
util-linux: /sbin/fdisk

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
Consulta de les particions del sistema
  - Tot i ser una ordre de superusuari (carpeta /sbin) es pot utilitzar en mode consulta. Sempre però cal ser superusuari
$ sudo fdisk -l
Disc /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 octets
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x35e635e6
Dispositiu Arrenc. Inici Final Blocs Id Sistema
/dev/sda1 * 1 4178 33559753+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 4179 6728 20482875 83 Linux
/dev/sda3 6729 24792 145099080 5 Estesa
/dev/sda5 6729 10552 30716248+ 83 Linux
/dev/sda6 10553 24537 112334481 83 Linux
/dev/sda7 24538 24792 2048256 82 Intercanvi Linux / Solaris
Disc /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 octets
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x460972ee
Dispositiu Arrenc. Inici Final Blocs Id Sistema
/dev/sdb1 1 19457 156288321 83 Linux
1er disc
1er disc
Particions
2on disc

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
Dades generals del disc
  - Units: Important! Indica quines són les unitat mostrades als camps inici i final --> Per defecte: cilindres
    - 255 capçals: En una sola operació mecànica és llegeixen/escriuen 255 sectors
    - 255x63=16065: Número de sectors que es poden llegir en una volta de disc (sectors d'un cilindre). 8225280 (7,8MB) és el nombre de bytes llegits per volta de disc
    - Hi ha tants cilindres com pistes per cara
    - Les particions acaben o s'inicien en cilindres.
Disc /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 octets
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x35e635e6

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
  - Nom del dispositiu: /dev/sdb
  - Mida: en GB, múltiples de 1000 (Consulteu Prefijo binario).
  - Mida en bytes: 160041885696
  - Identificador de disc: Al MBR del disc, al costat de la taula de particions trobem 2 bytes amb l'identificador del disc

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
SI: Múltiples de 1000
Unitats en sectors i sfdisk
  - Més complet i en català:
$ sudo fdisk -lu
Disc /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 octets
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xa0000000
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes. És a dir cada cilindre són uns 8.22528MB o uns 7.84423MiB
$ sudo sfdisk -l
Disc /dev/sda: 14593 cilindres, 255 capçals, 63 sectors/pista
Unitats = cilindres de 8225280 octets, blocs de 1024 octets, contant des de 0
...

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
- Particions del disc:
  - Nom del dispositiu: nomenclatura Linux
  - *: Indica partició d'arrancada (aka activa). No necessària en Linux, imprescindible per arrancar Windows
  - Inici i Final en les unitats especificades a la capçalera (per defecte cilindres)
  - Blocs: blocs del nucli Linux (2 sectors= 1024 bytes)
  - + indica una partició on no coincideix el nombre de blocs amb l'espai de la partició (arrodoniments)
Dispositiu Arrenc. Inici Final Blocs Id Sistema
/dev/sda1 * 1 4178 33559753+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 4179 6728 20482875 83 Linux
/dev/sda3 6729 24792 145099080 5 Estesa
/dev/sda5 6729 10552 30716248+ 83 Linux
/dev/sda6 10553 24537 112334481 83 Linux
/dev/sda7 24538 24792 2048256 82 Intercanvi Linux

---
Manipulació de la taula de particions. fdisk
Codis x86. Tipus de particions
Ordre (m per a obtenir ajuda): l
 0 Buida 24 NEC DOS 81 Minix / antic L bf Solaris
 1 FAT12 39 Plan 9 82 Intercanvi Linu c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX arrel 3c Recuperació Pa 83 Linux c4 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr 40 Venix 80286 84 Unitat C: ocult c6 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M 41 PPC arrencada P 85 Linux estesa c7 Syrinx
 5 Estesa 42 SFS 86 Joc de volums N da Dades sense S.F
 6 FAT16 4d QNX4.x 87 Joc de volums N db CP/M / CTOS / .
 7 HPFS/NTFS 4e QNX4.x segona p 88 Linux text de Utilitat Dell
 8 AIX 4f QNX4.x tercera 8e Linux LVM df BootIt
 9 AIX arrencable 50 OnTrack DM 93 Amoeba e1 Accés DOS
 a Gestor d'arrenc 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e3 DOS R/O
 b W95 FAT32 52 CP/M 9f BSD/OS e4 SpeedStor
 c W95 FAT32 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 Hivernació d'I eb Sis. Fitx. BeOS
 e W95 FAT16 (LBA) 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ee GPT
 f W95 Estesa (LBA 55 EZ-Drive a6 OpenBSD ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f0 Arrencada Linux
11 FAT12 oculta 5c Priam Edisk a8 UFS de Darwin f1 SpeedStor
12 Diagnòstics Co 61 SpeedStor a9 NetBSD f4 SpeedStor
14 FAT16 <32M ocul 63 GNU HURD o SysV ab Arrencada de Da f2 Secundària DOS
16 FAT16 oculta 64 Novell Netware af HFS / HFS+ fb VMware VMFS
17 HPFS/NTFS ocult 65 Novell Netware b7 S.f. BSDI fc VMware VMKCORE
18 SmartSleep d'AS 70 DiskSecure Mult b8 Intercanvi de B fd Autodetecció R
1b W95 FAT32 ocult 75 PC/IX bb Boot Wizard ocu fe LANstep
1c W95 FAT32 (LBA) 80 Minix antic be Arrencada Solar ff BBT
1e W95 FAT16 (LBA)

---
Dispositius de loop
- Munten una imatge com si fos un dispositiu de blocs
  - Pseudo-dispositius. Aka vnd (vnode disk) o lofi (loopback file interface). 8 dispositius
- Ordre losetup
  - Gestiona els dispositius de loop
  - Consultar el primer dispositiu de loop lliure:
  - Muntar un dispositiu de loop
$ ls /dev/loop
loop0 loop1 loop2 loop3 loop4 loop5 loop6 loop7
$ sudo losetup -f
/dev/loop1
$ sudo losetup /dev/loop1 ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
$ sudo mount -o loop ubuntu-9.10-desktop-i386.iso mnt

---
Entorn de proves
Obtenint una còpia d'una partició amb dd
Creant una imatge de disc des de zero
$ dd if=/dev/sdb2 of=~/partition.img bs=4096 conv=notrunc,noerror
$ mkdir -p ~/ProvesDiscs/images/
$ nice dd if=/dev/zero of=~/ProvesDiscs/images/1GB.img bs=1024k count=1000
$ sudo losetup /dev/loop0 ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
$ sudo fdisk /dev/loop0
El dispositiu no conté ni taula de particions DOS vàlida, ni cap etiqueta de disc Sun, SGI o OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x3b8a8499.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

---
Fdisk. Manipulació de particions
Menu de fdisk. Menu normal
Ordre (m per a obtenir ajuda): m
Acció de l'ordre
   a estableix un senyalador d'arrencada
   b edita l'etiqueta de disc bsd
   c estableix el senyalador de compatibilitat amb DOS
   d suprimeix una partició
   l llista els tipus de particions conegudes
   m imprimeix aquest menú
   n afegeix una nova partició
   o crea una nova taula de particions DOS buida
   p imprimeix la taula de particions
   q surt sense desar els canvis
   s crea una etiqueta de disc Sun nova
   t canvia l'identificador del sistema d'una partició
   u canvia les unitats de visualització/entrada
   v verifica la taula de particions
   w escriu la taula al disc i surt
   x funcions addicionals (només experts)

---
Fdisk. Manipulació de particions
Menú experts
Ordre (m per a obtenir ajuda): x
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): m
Acció de l'ordre
   b desplaça les dades d'una partició a l'inici
   c canvia el nombre de cilindres
   d imprimeix les dades crues a la taula de particions
   e llista les particions esteses
   f arregla l'ordre de les particions
   g crea una taula de particions IRIX (SGI)
   h canvia el nombre de capçals
   i change the disk identifier
   m imprimeix aquest menú
   p imprimeix la taula de particions
   q surt sense desar els canvis
   r torna al menú principal
   s canvia el nombre de sectors per pista
   v verifica la taula de particions
   w escriu la taula al disc i surt

---
Entorn de proves
- Que passa si utilitzem la imatge de disc directament (sense loop)?
  - No reconeix la geometria del disc
  - No es fàcil accedir a les particions creades
$ ls -lah ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
-rw-r--r-- 1 sergi sergi 1000M 2009-11-08 20:44 /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
$ od ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
0000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
$ fdisk ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
El dispositiu no conté ni taula de particions DOS vàlida, ni cap etiqueta de disc Sun, SGI o OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xf0ec759f.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Heu de definir els cilindres

---
Entorn de proves
Definir la geometria d'un disc amb fdisk
$ fdisk ~/ProvesDiscs/images/1GB.img
El dispositiu no conté ni taula de particions DOS vàlida, ni cap etiqueta de disc Sun, SGI o OSF
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xf0ec759f.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Heu de definir els cilindres.
Podeu fer això des del menú de funcions addicionals.
Avís: el senyalador 0x0000 invàlid de la taula de particions 4 es corregirà amb w(escriu)
Ordre (m per a obtenir ajuda): x
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): s
Nombre de sectors (1-63, valor per defecte 63): 63
Avís: s'està establint el desplaçament del sector per a la compatibilitat amb DOS
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): h
Nombre de capçals (1-256, valor per defecte 255): 255
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): c
Nombre de cilindres (1-1024): 1024
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): r
Ordre (m per a obtenir ajuda): w

---
Fdisk. Crear Particions

---
Muntar particions amb dispositius loop
    - Com accedim a les particions? Mitjançant offsets
      - Els números que ens interessen són els sectors on s'inicien les particions:
        - 63: inici de la partició /dev/loop1p1. La mida està en sectors
        - 963900: inici de la partició /dev/loop1p2. La mida està en sectors.
      - El offset es calcula en bytes, nº sectorsx512byes. Obtenim
        - Partició /dev/loop0p1: 63x512=32256
        - Partició /dev/loop0p2: 963900x512=493516800
No
existeixen
$ sudo fdisk -ul /dev/loop0
Disc /dev/loop1: 104 MB, 104857600 octets
255 heads, 63 sectors/track, 12 cylinders, total 204800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x8f82f447
 Dispositiu Arrenc. Inici Final Blocs Id Sistema
/dev/loop0p1 63 963899 481918+ 83 Linux
/dev/loop0p2 963900 2040254 538177+ 83 Linux

---
Muntar particions amb dispositius loop
  - Podem accedir a les particions tornant a utilitzar losetup amb l'opció offset:
  - Abans de muntar-les cal crear un sistema de fitxers
    - L'ordre mount també accepta un offset
    - Vegeu també kpartx
$ sudo losetup -o 32256 /dev/loop1 /dev/loop0
$ sudo losetup -o 49351680 /dev/loop2 /dev/loop0
$ sudo mkfs.ext3 /dev/loop1
$ sudo mkfs.ext3 /dev/loop2
$ cd
$ mkdir loop0p1
$ mkdir loop0p2
$ sudo mount /dev/loop1 loop1p1
$ sudo mount /dev/loop2 loop1p2

---
Manipulació de la taula de particions
- Exemples
  - Establir el senyalador d'arrancada (boot flag)
  - Canviar l'identificador de disc
Ordre (m per a obtenir ajuda): a
Nombre de partició (1-4): 1
Ordre (m per a obtenir ajuda): x
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): i
New disk identifier (current 0x406d3e03): 0x416d3e02
Disk identifier: 0x416d3e02

---
Manipulació de la taula de particions
- Exemples
  - Mostrar la taula de particions en hexadecimal
Ordre d'expert (m per a obtenir ajuda): d
Dispositiu: /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
0x000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
...

---
Ordre file i imatges de disc
- Identifica les imatges de disc amb particions
  - Sistema x86
  - Nombre de paticions, amb identificadors i sectors d'inici i mida en sectors
$ file /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
/home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img: x86 boot sector; partition 1: ID=0x83, starthead 1, startsector 63, 9960237 sectors; partition 2: ID=0x83, starthead
0, startsector 9960300, 6490260 sectors, code offset 0x0

---
Sistemes de fitxers
- Inodes
  - Sistemes Unix-Like. És una estructura de dades que emmagatzema informació bàsica (també coneguda com a metadades) d'un fitxer d'un sistema de fitxers.
  - L'inode és un component essencial del sistema de fitxers lògic.
  - Sistema de fitxers lògic: nivell d'abstracció que ens ofereix el sistema operatiu i que ens permet treballar amb els sistemes de fitxers amb independència de les seves característiques físiques i de maquinari
  - El sistema de fitxers lògic és un component més del que es coneix com a màquina virtual del sistema operatiu.

---
Sistemes de fitxers
- Característiques del inodes
  - Segons l'estàndard POSIX
    - Mida del fitxer
    - Propietari (userid o uid) i grup (groupid o gid)
    - Permisos d'accés al fitxer.
    - Tipus de fitxer
    - Timestamps
    - Comptador de quants enllaços durs té l'inode.
    - Punters al blocs de disc amb el contingut del fitxer.
IMPORTANT: L'inode no conté el nom del fitxer. El nom del fitxer el conté el directori al qual es troba el fitxer

---
Sistemes de fitxers
Tenim un manual
$ man fs
FILESYSTEMS(5) Linux Programmer's Manual FILESYSTEMS(5)
NAME
       filesystems - Linux file-system types: minix, ext, ext2, ext3,
       Reiserfs, XFS, JFS, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs,
       sysv, smb, ncpfs
DESCRIPTION
       When, as is customary, the proc file system is mounted on /proc, you
       can find in the file /proc/filesystems which file systems your kernel
       currently supports. If you need a currently unsupported one, insert
       the corresponding module or recompile the kernel.
       In order to use a file system, you have to mount it; see mount(8).
       Below a short description of a few of the available file systems.
       minix is the file system used in the Minix operating system, the
        first to run under Linux. It has a number of shortcomings: a
        64MB partition size limit, short filenames, a single
        timestamp, etc. It remains useful for floppies and RAM
        Disks.
 ...

---
ext2, ext3 i ext4
- ext2 (extended filesystem)
  - Ext2 creat al 1993 en substitució de ext
  - Cache en memòria: escriu al disc de forma asíncrona.
    - Apagada no controlada --> pot provocar la pèrdua de dades
    - El kernel marca el sistema de fitxers com dirty si hi ha dades pendents de gravar o com a clean si no hi ha dades pendents.
  - Amb fsck es pot intentar solucionar. 2 casos dirty:
    - La cache tenia dades pendents de escriure
    - La cache estava escrivint
  - En el primer cas simplement es perden les dades. En el segon cas es pot arreglar amb fsck

---
ext2, ext3 i ext4
  - Un sistema de fitxers ext2 (i per extensió ext3) té 3 tipus de dades:
    - Superbloc: És un sol bloc de disc que conté informació de la resta de zones de disc
    - Inodes: vegeu inode
    - Blocs de dades. Format normalment per blocs de 4k (es pot modificar al formatar el disc)
  - Al crear un fitxer el sistema escull un inode lliure i es guarda totes les metadades del fitxer menys el seu contingut i el seu nom a l'inode. L'inode conté una llista de blocs que no tenen per que ser consecutius on es guarden les dades del fitxer.

---
ext2, ext3 i ext4
  - Exemple de fitxer: /home/sergi/prova
    - S'accedeix al directori arrel. Té un número fix d'inode (2).
    - Els directoris contenen una llista dels inodes dels fitxers que conté. S'obté l'inode de /home i així successivament fins a obtenir el inode del fitxer prova.
    - No hi ha limit mida del fitxer--> indexació indirecta
    - Sistema de fitxers ext. Disc separats en grups de blocs:

---
ext2, ext3 i ext4
  - Cada bloc de grup conté:
    - Una còpia de seguretat del superbloc del sistema de fitxers
    - Una còpia dels grups de descriptors de grup de blocs
    - Un mapa de bits indicant quins blocs estan lliures
    - Una mapa de bits indicant quins inodes estan lliures
    - Un taula d'inodes (permet accedir als inodes segons el seu número d'inode)
    - Blocs de dades
    - Ordres tune2fs i fsck
    - La mida típica del bloc és de 4Kbytes (és el valor màxim en CPUs de 32 bits).

---
ext2, ext3 i ext4
- Característiques ext2:
  - Identificador: 0x83 (Master Boot Record)
  - File allocation: bitmap (free space), table (metadata)
  - Bad blocks:	Table
  - Mida màxima de fitxer: 16 GiB - 64 TiB
  - Nombre màxim de fitxers:	1018
  - Mida màxima del nom de fitxer: 255 caràcters
  - Mida màxima del volum: 2-32 TiB
  - Accepta tots els caràcters excepte / i caràcter NUL
  - Dates:modification (mtime), attribute modification (ctime), access (atime)
  - Permisos:	POSIX

---
ext2, ext3 i ext4

---
ext2, ext3 i ext4
- Ext3
  - Actualment (2009) és el sistema més utilitzat. Compatible amb ext2
  - No és el més ràpid però té un bon consum de CPU
  - Ext3 és equivalent a ext2 + un seguit de millores:
    - Journaling: Soluciona el problema de les inconsistències implementant transaccions (similar a les bases de dades)
    - Creixement del sistema de fitxers online
    - L'estructura de dades és Htree (versió especialitzada dels arbres B)
  - Tant ext2 com ext3 utilitzant les eines de e2fsprogs

---
ext2, ext3 i ext4
- Ext4
  - No entra a l'examen LPIC (2009)
  - Compatible amb ext3
  - Millores:
    - Suport de sistemes de fitxers dins a 1024 PiB.
    - Millor ús de la CPU
    - Suport per a extent
    - Millores en les operacions de lectura i escriptura
  - Ubuntu 9.10 l'utilitza per defecte en noves instal·lacions
    - Algunes eines (p. ex. Partimage) encara no suporten el nou sistema

---
Crear sistemes de fitxers. mkfs
- Front-end per crear sistemes de fitxers de tot tipus
  - Sintaxi:
  - On:
    - filesys: És el nom del dispositiu. Normalment una partició (/dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sdc3, /dev/loop0, fitxer imatge...)
    - fstype: Permet indicar els tipus de sistema de fitxers a crear.
    - fs-options: opcions específiques de cada sistema de fitxers
    - -V (-v): és l'opció verbose.
    - -c (check): comprova el dispositiu abans de crear el sistema de fitxers.
$ mkfs [-V] [-c] [ -t fstype ] [ fs-options ] filesys [ blocks ]

---
Crear sistemes de fitxers. mkfs
  - Proporciona pel paquet util-linux
  - L'eina apunta cap a les eines específiques. Cas ext:
  - Les eines per a ext són proporcionades pel paquet e2fsprogs
$ mkfs.ext2 // crear sistemes de fitxers ext2
$ mkfs.ext3 // crear sistemes de fitxers ext3
$ mkfs.ext4 // crear sistemes de fitxers ext4
$ whereis mkfs
mkfs: /sbin/mkfs.minix /sbin/mkfs.msdos /sbin/mkfs /sbin/mkfs.bfs /sbin/mkfs.ext4dev /sbin/mkfs.cramfs /sbin/mkfs.ext2 /sbin/mkfs.ext3
/sbin/mkfs.ext4 /sbin/mkfs.vfat /usr/share/man/man8/mkfs.8.gz
$ dpkg -S /sbin/mkfs.ext2
e2fsprogs: /sbin/mkfs.ext2

---
Crear sistemes de fitxers. mkfs
- Crear un sistema de fitxers ext3
  - Normalment es fa sobre una partició (es pot també fer sobre una imatge de disc)
$ sudo mkfs.ext3 /dev/loop1
mke2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Etiqueta del sistema de fitxers=
Tipus de sistema operatiu: Linux
Mida del bloc=4096 (log=2)
Mida del fragment=4096 (log=2)
64000 nodes-i, 256000 blocs
12800 blocs (5.00%) reservats per al superusuari
Bloc de dades inicial=0
Màxim de blocs del sistema de fitxers=264241152
8 grups de blocs
32768 blocs per grup, 32768 fragments per grup
8000 nodes-i per grup
Còpies de seguretat del superbloc desades en els blocs:
32768, 98304, 163840, 229376
Escriptura de les taules de nodes-i:fet
Creació del registre de transaccions (4096 blocs): fet
Escriptura de la informació dels súperblocs i de comptabilitat del sistema de fitxers:fet
This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
$ sudo mkfs.ext2 -j /dev/loop1

---
Crear sistemes de fitxers. mkfs
Crear un fs amb diferent mida de bloc
  - Comprovar/buscar bloc incorrectes abans de crear el sistema
  - Establir una etiqueta
$ sudo mkfs.ext3 -b 2048 /dev/loop1
$ sudo mkfs.ext3 -c /dev/loop1
$ sudo mkfs.ext3 -L etiqueta /dev/loop1

---
Mkfs. Fitxer de configuració
/etc/mke2fs.conf
$ cat /etc/mke2fs.conf | more
[defaults]
        base_features = sparse_super,filetype,resize_inode,dir_index,ext_attr
        blocksize = 4096
        inode_size = 256
        inode_ratio = 16384
[fs_types]
        ext3 = {
        features = has_journal
        }
        ext4 = {
        features = has_journal,extent,huge_file,flex_bg,uninit_bg,dir_nlink,extra_isize
        inode_size = 256
        }
       ...

---
Crear particions/fitxers swap
- Ordre mkswap
  - Ordre proporcionada pel paquet util-linux
  - Al fitxer /etc/fstab es pot posar el UUID o /dev/loop2
  - També pot ser un fitxer imatge de disc.
  - Activar la swap:
$ sudo mkswap /dev/loop2
Setting up swapspace version 1, size = 975800 KiB
sense etiqueta, UUID=4922baa2-37f7-4542-96bc-c149b7a52d34
$ sudo dd if=/dev/zero of=/swap.img bs=1024k count=512
$ sudo mkswap /swap.img
$ sudo swapon /swap.img
$ sudo swapon -s
Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda5 partition 4803392 22952	-1
/swap.img file	524280	0	-2

---
e2fsprogs
Ordres per treballar amb sistemes ext:
$ dpkg -L e2fsprogs | grep bin
/sbin
/sbin/e2fsck
/sbin/fsck.ext2
/sbin/fsck.ext3
/sbin/fsck.ext4
/sbin/fsck.ext4dev
/sbin/debugfs
/sbin/mke2fs
/sbin/badblocks
/sbin/tune2fs
/sbin/dumpe2fs
/sbin/logsave
/sbin/e2image
/sbin/e2undo
/sbin/mkfs.ext2
/sbin/mkfs.ext3
/sbin/mkfs.ext4
/sbin/mkfs.ext4dev
/sbin/e2label
/sbin/resize2fs
/usr/bin
/usr/bin/chattr
/usr/bin/lsattr
/usr/sbin
/usr/sbin/mklost+found
/usr/sbin/filefrag
/usr/sbin/e2freefrag

---
e2fsprogs
- Les més importants són:
  - e2fsck: la versió de fsck per a sistemes de fitxers ext
  - mke2fs: la versió de mkfs per a sistemes de fitxers ext
  - resize2fs: permet modificar la mida (expandir i comprimir ) en sistemes de fitxers ext
  - tune2fs: s'utilitza per canviar paràmetres del sistema de fitxers
  - dumpe2fs: mostra la informació dels superblocs i dels grups de bloc
  - debugfs: permet veure i modificar estructures internet del sistema de fitxers

---
Comprovar i reparar sistemes de fitxers. Ordre fsck
Sintaxi:
  - On:
    - -sAVRTMNP: són les opcions genèriques de fsck
    - filesys: És el nom del dispositiu. Normalment una partició (/dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sdc3...)
    - fstype: Permet indicat els tipus de sistema de fitxers a comprovar. $ man fs
    - fs-specific-options: opcions específiques de cada sistema de fitxers
    - -C: mostra una barra de progrés
$ fsck [ -sAVRTMNP ] [ -C [ fd ] ] [ -t fstype ] [filesys ... ] [--] [ fs-specific-options ]

---
Comprovar i reparar sistemes de fitxers. Ordre fsck
- Opcions més importants:
  - -A: recorre el fitxer /etc/fstab i intenta comprovar tots els sistemes de fitxers.
  - -R: es salta el root filesystem si es combina amb -R
  - -V: opció verbose
  - -N: no executa l'ordre, només mostra les accions a dur a terme.
  - -M: no comprovar sistemes de fitxers muntats
- Frontend que realment executa
$ fsck.ext2 // comprova sistemes de fitxers ext2
$ fsck.ext3 // comprova sistemes de fitxers ext3
$ fsck.ext4 // comprova sistemes de fitxers ext4
...

---
Comprovar i reparar sistemes de fitxers. Ordre fsck
Front end
  - Realment s'executa e2fsck
  - Codis de retorn
$ whereis fsck
fsck: /sbin/fsck.ext4 /sbin/fsck.minix /sbin/fsck /sbin/fsck.ext2 /sbin/fsck.ext4dev /sbin/fsck.nfs /sbin/fsck.cramfs /sbin/fsck.msdos
/sbin/fsck.ext3 /sbin/fsck.vfat /usr/share/man/man8/fsck.8.gz
$ type fsck
fsck is /sbin/fsck
0 - No errors
1 - File system errors corrected
2 - System should be rebooted
4 - File system errors left uncorrected
8 - Operational error
16 - Usage or syntax error
32 - Fsck canceled by user request
128 - Shared library error

---
e2fsck
Exemple
  - Per evitar fer fsck sobre un sistema muntat utilitzeu -M:
$ sudo fsck /dev/loop0
fsck from util-linux-ng 2.16
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
/dev/loop0: net, 19/64000 fitxers, 8450/256000 blocs
$ mkdir loop0
$ sudo mount /dev/loop0 loop0
$ sudo fsck /dev/loop0
fsck from util-linux-ng 2.16
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
/dev/loop0 està muntat.
AVÍS!!! L'execució de l'e2fsck en un sistema de fitxers muntat
pot causar-li danys GREUS.
Esteu segur que voleu continuar? (s/n)?

---
e2fsck
Forçar el test complet:
  - Durant l'arrancada del sistema els sistemes de fitxers es comproven abans de ser muntats, si així s'especificat a /etc/fstab
$ sudo fsck -f /dev/loop0
fsck from util-linux-ng 2.16
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
Pas 1: comprovació de nodes-i, blocs i mides
Pas 2: comprovació de l'estructura del directori
Pas 3: comprovació de la connectivitat dels directoris
Pas 4: comprovació dels nombres de referències
Pas 5: comprovació del resum de la informació del grup
prova: 11/389376 fitxers (0.0% no contigus), 60295/1556645 blocs

---
e2fsck
Buscar blocks incorrectes
  - Hi ha un test més a fons amb -cc
$ sudo fsck -c /dev/sda1
fsck 1.40.2 (12-Jul-2007)
e2fsck 1.40.2 (12-Jul-2007)
Checking for bad blocks (read-only test): done
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/sda1: 11/180864 files (9.1% non-contiguous), 14424/361454 blocks

---
tune2fs
- Permet modificar i consultar alguns dels paràmetres d'un sistema de fitxers ext
  - Consultar els paràmetres:
$ sudo tune2fs -l /dev/loop1
tune2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: <not available>
Filesystem UUID: 722bdfa0-5e3e-4e2d-b1cd-c90216753f6c
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal resize_inode dir_index filetype sparse_super large_file
Filesystem flags: signed directory hash
Default mount options: (none)
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
...

---
tune2fs
  - Desactivar les comprovacions de disc:
  - Canviar cada quants muntatges es comprova el disc:
  - Establir una comprovació per interval de temps
    - Cada dia:
  - Canviar el nombre de vegades que s'ha muntat el disc:
  - Crear un journal
$ sudo tune2fs -c0 /dev/sda1
$ sudo tune2fs -c 50 /dev/sda1
$ sudo tune2fs -i d|m|w
$ sudo tune2fs -i 1d /dev/hda2
$ sudo tune2fs -C 1000 /dev/loop1
tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Establiment del nombre de muntatges actual a 1000
$ sudo tune2fs -j /dev/sda2

---
tune2fs
- Blocs reservats per al superusuari
  - Per defecte el 5 % dels blocs es reserven per al superusuari
  - En disc durs grans podem voler un valor menor. En particions de dades d'usuari podem voler tot l'espai
$ sudo tune2fs -m 1 /dev/loop1
tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Setting reserved blocks percentage to 1% (2559 blocks)

---
Forçar un fsck a la següent arrancada
- Mitjançant un fitxer:
- Opció -F de shutdown:
  - Forçar un check a cada inici de sistema:
  - Canviar la data de l'últim test:
$ sudo touch /forcefsck
$ sudo shutdown -rF now
$ sudo tune2fs -c 1 /dev/hda2
$ date
dl nov 23 12:44:21 CET 2009
$ sudo tune2fs -T 20091122 /dev/loop1
tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Establiment de la darrera comprovació del sistema de fitxers a Sun Nov 22 00:00:00 2009

---
dumpe2fs
Mostra informació sobre un sistema de fitxers ext
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | more
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: <not available>
Filesystem UUID: 7f5a86b3-89b8-434c-b2cb-c66b971b247e
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode
dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: (none)
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 7028736
Block count: 28103701
Reserved block count: 1405185
Free blocks: 7837674
Free inodes: 6577674
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Reserved GDT blocks: 1017
...

---
dumpe2fs
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep state
Filesystem state: clean
  - Obtenir l'estat
  - Identificadors del dispositiu amb:
  - Etiqueta (| grep name)
  - Paginar
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep UUID
Filesystem UUID: 7f5a86b3-89b8-434c-b2cb-c66b971b247e
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep name
...
Filesystem volume name: <none>
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep more
...
Filesystem volume name: <none>

---
dumpe2fs
Altres exemples
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep created
dumpe2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Filesystem created: Mon Jul 27 09:30:06 2009
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep Last
dumpe2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Last mounted on: <not available>
Last mount time: Sun Nov 15 07:36:13 2009
Last write time: Mon Nov 2 11:36:21 2009
Last checked: Mon Nov 2 09:05:39 2009
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep Next
dumpe2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Next check after: Sat May 1 10:05:39 2010
$ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep -i "Mount count"
dumpe2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Mount count: 15
Maximum mount count: 20

---
debugfs
- Depurar sistemes de fitxers ext
  - Mode lectura (per defecte)/mode escriptura (opció -w)
  - Podeu consultar totes les ordres amb:
  - Per sortir utilitzeu q
  - “Importar” un fitxer (write)
  - Mostrar l'inode d'un fitxer i els blocs
$ sudo debugfs /dev/loop1
debugfs 1.41.9 (22-Aug-2009)
debugfs:
debugfs: help
debugfs: write /etc/network/interfaces interfaces
Allocated inode: 13
debugfs: stat interfaces

---
debugfs
Recuperar un fitxer esborrat
debugfs: write /etc/network/interfaces interfaces
Allocated inode: 13
debugfs: cat interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
debugfs: rm interfaces
debugfs: lsdel
   Inode Owner Mode Size Blocks Time deleted
    13 0 100644 32 1/ 1 Mon Nov 23 13:29:23 2009
 1 deleted inodes found.
debugfs: undelete <13> interfaces_recuperat

---
Exemple. Debugfs + fsck
Exemple a la wiki

---
Exemple. debugfs + fsck

---
Muntar un sistema de fitxers. Ordre mount
- Sintaxi
  - Consulta:
  - On les opcions són:
    - -l: Mostra el mateix resultat que sense -l
    - -V: Mostra la versió
    - -h: Mostra l'ajuda.
  - Sense opcions mostra els dispositius muntats. Fitxer /etc/mtab
 $ mount [-lhV]
$ mount
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
...

---
Muntar un sistema de fitxers. Ordre mount
Sintaxi
    - -f: Mode fake. No executa realment el muntatge. Útil combinat amb -v
    - -n: Munta sense escriure a /etc/mtab
    - -r: Munta el sistema de fitxers en mode només lectura (-r readonly)
    - -s: ignora les opcions que no siguin correctes.
    - -v: mode verbose
    - -w: Munta el sistema de fitxers en mode lectura/escriptura
$ mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir

---
Muntar un sistema de fitxers. Ordre mount
$ cat /proc/filesystems
$ man fs
$ man mount
- Sistemes de fitxers
  - Opcions
    - No específiques del sistema de fitxers: consulteu la secció FILESYSTEM INDEPENDENT MOUNT OPTIONS del manual de mount
    - Específiques del sistema de fitxers: consulteu la secció FILESYSTEM SPECIFIC MOUNT OPTIONS
  - Exemple:
$ sudo mount /dev/sda1 carpeta_on_muntar_dispositiu

---
Mount. Opcions
- Independents del sistema de fitxers
    - async: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) poden ser asíncrons.
    - sync: Els accessos d'entrada/sortida (I/O) són síncrons.
    - atime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés. Aquesta opció s'aplica per defecte
    - noatime: el contrari de l'anterior.
    - auto: Es pot muntar amb l'opció -a
    - noauto: Cal muntar-lo explícitament.
    - context: Relacionat amb selinux
    - defaults: utilitzar les opcions per defecte, que són: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async

---
Mount. Opcions
    - dev: Interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de fitxers a muntar
    - nodev: No interpreta els fitxer de dispositiu del sistema de fitxers a muntar
    - diratime: Modifica la marca de temps (timestamp) a cada accés al directory .És l'opció per defecte
    - nodiratime: el contrari de l'anterior.
    - exec: permet l'execució de fitxers binaris (executables) del sistema de fitxers muntat
    - noexec: el contrari de l'anterior.
    - group: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si pertany al grup del fitxer de dispositiu. Implica les opcions nosuid i nodev

---
Mount. Opcions
    - encryption: permet muntar un sistema de fitxers xifrat. s'utiliza conjuntament amb l'opció loop
    - keybits: especifica la mida en bits de la clau de xifratge
    - _netdev: indica que el dispositiu es pot muntar només si tenim accés a la xarxa. Evita que s'intenti muntar el dispositiu si no tenim encara xarxa.
    - nofail: no mostra missatges d'error si el dispositiu no existeix.
    - relatime: Actualitza les marques de temps mtime i ctime
    - norelatime: el contrari de l'anterior
    - relatime: desactiva noatime i relatime
    - suid: permet utilitzar els bits SUID i GID
    - nosuid: el contrari de l'anterior

---
Mount. Opcions
  - owner: permet a un usuari ordinari muntar el dispositiu si es propietari del fitxer de dispositiu. Implica les opcions nosuid i nodev
  - remount: permet tornar a muntar un dispositiu que ja està muntat.
  - ro: muntar en mode només lectura
  - rw: muntar en mode lectura/scriptura
  - user: Consulteu el següent apartat
  - nouser: el contrari de l'anterior
  - users: Consulteu el següent apartat

---
Opcions ext
  - Sistemes ext
    - acl/noacl: Permet muntar un sistema de fitxers ext amb suport per a ACLs (POSIX Access Control Lists)
    - check=none/nocheck: No comprova el sistema de fitxers (vegeu fsck) durant el muntatge. Comportament per defecte.
    - debug: mostra informació de depuració
    - errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic: Que fer si hi ha un error.
    - grpid or bsdgroups / nogrpid or sysvgroups: Quin identificador de grup dels nous fitxers. Normalment és el grup de l'usuari. Si s'estableix grpid s'escull el grup de la carpeta on es col·loca el fitxer
    - grpquota / noquota / quota / usrquota: Aquestes opcions s'accepten però són ignorades.

---
Opcions vfat
- En quins permisos es munten?
  - umask=value: estableix la mascara amb que es munten el fitxers (consulteu umask). Per exemple, umask=027 munta el fitxers amb els permisos 750 (-rwxr-x---).
  - dmask=value: Similar a umask, però estableix la mascarà només per als directoris
  - fmask=value: Similar a umask, però estableix la mascarà només per als fitxers
  - conv=code: Opcions del valor code:
    - b o binary: no modifica els continguts del fitxer
    - t o text: Autoconverteix els formats de fitxers de DOS (o MAC) a Linux (end-of-line characters).
    - a o auto: aplica la conversió inclòs en fitxers binaris.

---
Unitats de Windows
Cal cercar-les amb fdisk
  - Crear un punt de muntatge a /mnt i editar fstab
$ sudo fdisk -l
...
/dev/hda2 * 384 4744 35029732+ c W95 FAT32 (LBA)
...
$ sudo mkdir /media/windows
$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
$ gksudo gedit /etc/fstab
o
$ sudo vi /etc/fstab

---
Muntar dispositius sense ser superusuari
  - Normalment només el superusuari pot muntar
  - Excepció: si al fitxer /etc/fstab s'indica l'opció
    - user: aleshores qualsevol usuari pot muntar aquell dispositiu.
    - Desmuntar: només pot l'usuari que ha muntat excepte si:
    - users: igual que user però a més poden desmuntar
    - owner: especificar l'usuari. Aquest pot muntar i desmuntar
    - group: els membres del grup poden muntar i desmuntar
/dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
$ sudo mount /dev/cdrom

---
Dispositius de loop
  - Consultar l'estat de tots els dispositius de loopback:
  - Consultar els dispositius de loopback associats a un fitxer:
$ sudo losetup -a
/dev/loop0: [0016]:4572416 (/home/sergi/ubuntu-9.10-desktop-i386.iso)
/dev/loop1: [0016]:4572421 (/home/sergi/ProvesDiscs/images/100MB.img)
/dev/loop5: [0016]:4571691 (/home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img)
/dev/loop7: [0016]:4572363 (/home/sergi/minipart), encryption aes (type 18)
$ sudo losetup -j /home/sergi/minipart
/dev/loop7: [0016]:4572363 (/home/sergi/minipart), encryption aes (type 18)

---
Particions xifrades amb losetup
Passos a seguir
  - Afegiu la línia
$ dd if=/dev/urandom of=minipart bs=1M count=100
$ sudo modprobe cryptoloop
$ sudo losetup -e aes /dev/loop7 minipart
$ sudo mkfs -t ext3 /dev/loop7
$ mkdir ~/Privat
$ sudo vi /etc/fstab
/dev/loop7 /home/sergi/Privat ext3 noauto,noatime,encryption=aes,rw,exec,user,async 0 0
$ mount Privat
$ sudo chown -R sergi:sergi Privat
Per desmuntar:
$ umount Privat
$ sudo losetup -d /dev/loop7

---
Muntar els dispositius del fitxer /etc/fstab
- Opció -a
  - Munta tots els dispositius del fitxer /etc/fstab
    - Excepte els marcats com a noauto
  - Si ja està muntat no fa res
  - Les opcions són les mateixes excepte
    - -t: Indica quins sistemes de fitxers NO muntar
    - -F: Munta els dispositius en paral·lel (fork)
$ sudo mount -a

---
Altres opcions
- Permet moure de lloc un punt de muntatge
  - Opció -move (-M)
- Frontend d'altres ordres (NTFS)
  - Muntar un dispositiu per etiqueta o UUID
    - Es poden utilitzar les opcions -L label per muntar per etiqueta i -U uuid per muntr per UUID.
$ mount --move olddir newdir
$ whereis mount
mount: /bin/mount /sbin/mount.fuse /sbin/mount.ntfs /sbin/mount.ntfs-3g /usr/share/man/man8/mount.8.gz /usr/share/man/man2/mount.2.gz

---
Ordre umount
- Ordre contraria a mount. Ús similar. La sintaxi és:
  - IMPORTANT: Per desmuntar poden especificar el punt de muntatge o el dispositiu, però no tots dos.
  - Paràmetres similars a mount. Cal destacar però:
    - Desmuntar tot (-a): Cal tenir en comte que no intenta desmuntar tots els sistemes de fitxers especificats al fitxer /etc/fstab sinó que desmunta el sistemes de fitxers especificats a /etc/mtab. Cal tenir en compte que sistemes crítics com l'arrel no es podran desmuntar.
    - Forçar el desmuntatge (-f): Força a fer la operació de desmuntatge. De totes maneres, acostuma a fallar si hi ha fitxers utilitzant el punt de muntatge. Es útil per desmuntar NFS quan el servidor NFS ha esdevingut inaccessible.
$ umount [-afnrv] [-t fstype] [device | mountpoint]

---
Ordre umount
  - Si falla el desmuntatge intentar tornar a muntar com només lectura (-r): Si no pot desmuntar intenta que el sistema de fitxers al menys sigui de només lectura.
  - Cal recordar que els usuaris ordinaris no poden desmuntar a no ser que el punt de muntatge l'hagin muntat ells o que s'especifiqui el contrari amb les opcions user, users, owner o group

---
Fitxer /etc/fstab
- Configuració dels punts de muntatge
  - Especifica les unitats que volem muntar durant l'arrancada del sistema i també quins usuaris poden o no muntar els dispositius disponibles.
$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=2a1f0d8f-bbd6-4f13-a393-ddfc08f8a73d / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda6
UUID=5823fa22-630a-4674-9288-b39d647b61bc /home ext3 defaults 0 2
# /dev/sda1
UUID=2423-14FE /media/sda1 vfat defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 1
# /dev/sdb1
UUID=49fbc8a3-c70b-4b7a-9427-0fcfb77fdf66 /linux2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 2
# /dev/sda5
UUID=dc2056d5-a39f-41fb-a804-a7e30c008a17 /var ext3 defaults 0 2
# /dev/sda7
UUID=41e12fe4-496a-4d50-b3a0-c09ec858ef75 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0

---
Fitxer /etc/fstab
  - Primer camp (device): Descriu el dispositiu local que s'ha de muntar o el sistema de fitxers remot. Hi ha diferents formats. Exemples:
    - /dev/cdrom: cdrom
    - /dev/sdb7: Partició lògica del segon disc dur
    - 192.168.0.3:/mnt: Sistema de fitxers remot amb NFS
    - UUID=49fbc8a3-c70b-4b7a-9427-0fcfb77fdf66: Identificador únic de la partició
    - LABEL=<label>: Label del dispositiu
  - Segon camp (fs_file, punt de muntatge): Punt de muntatge del dispositiu. Veieu mount. Els espais es poden escapar amb ‘\040’. Els punts de muntatge swap no existeixen i per aquesta raó s'indica amb none

---
Fitxer /etc/fstab
  - Tercer camp (fs_vfstype): tipus de sistema de fitxers. Es suporten un munt de sistemes de fitxers. Consulteu-los amb $man fs o $ man mount. Si poseu auto el nucli intentarà esbrinar quin tipus de sistema de fitxers utilitza el dispositiu. Cal tenir en compte però que no funciona a tots els sistemes de fitxers
  - Quart camp (fs_mntops): Opcions de muntatge separades per coma. Consulteu la comanda mount per conèixer les opcions possibles o el manuals de NFS per a les opcions de NFS
  - Cinquè Camp (fs_freq): Utilitzat per la comanda dump. El valor de 0 indica que no s'ha de fer un dump del sistema de fitxers.
  - Sisè camp: l'ordre en que es fan els checks durant l'arrancada del sistema. La comanda fsck és la encarregada de per les comprovacions. Un valor 0 indica que no es farà una comprovació del sistema abans de muntar.

---
UUID
- Com calcular/obtenir el UUID?
  - Abans hi havia l'ordre vol_id. Ara:
$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="8b669217-d286-4a45-be7e-69c5f0f29090" TYPE="ext3"
/dev/sda5: UUID="c4abc7f8-3ead-401d-b93d-8a17efbbc82f" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="SISTEMA" UUID="50B8-ADD2" TYPE="vfat"
/dev/sdb3: UUID="db29ee49-9363-4978-b81d-a94bdaff2354" TYPE="ext4"
/dev/sdb4: UUID="86070dd9-7b19-4548-bd40-9fb87f719b3a" TYPE="swap"
/dev/sdb5: UUID="44704f1a-0453-40b7-8a2e-209f594e7b4f" TYPE="ext3"

---
Fitxer /etc/mtab
Equivalent a l'ordre mount en mode consulta:
$ cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw 0 0
none /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
none /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
none /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/sergi/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=sergi 0 0
/dev/loop0 /home/sergi/Documents/LPI/lpi/Materials/Examen_101/104.1/loop0 ext3 rw 0 0

---
Fitxer /proc/mounts
Torna a mostrar els punts de muntatge actuals
$ cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
none /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
none /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0
/dev/disk/by-uuid/7f5a86b3-89b8-434c-b2cb-c66b971b247e / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro,data=writeback 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw,relatime 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
none /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
none /var/run tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
none /var/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
none /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/sergi/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/loop0 /home/sergi/Documents/LPI/lpi/Materials/Examen_101/104.1/loop0 ext3 rw,relatime,errors=continue,data=writeback 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/bego/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001 0 0

---
Reiserfs
- ReiserFS és un sistema d'arxius de propòsit general
  - Dissenyat i implementat per un equip de l'empresa Namesys. El projecte està liderat per Hans Reiser (d'aquí l'origen del nom).
  - ReiserFS és suportat pel nucli Linux a partir de la versió 2.4.1 de Linux.
  - Actualment s'està treballant en la versió 4 de reiser.
  - Característiques:
    - Jurnaling.
    - Reparticionament amb el sistema de fitxer muntat
    - Tail packing: redueix la fragmentació interna

---
reiserFS
$ dpkg -S /sbin/mkfs.reiserfs
reiserfsprogs: /sbin/mkfs.reiserfs
$ sudo apt-get install reiserfsprogs
$ dd if=/dev/zero of=~/reiserfs.img bs=1024k count=100
$ mkfs.reiserfs -f /home/sergi/reiserfs.img
mkfs.reiserfs 3.6.21 (2009 www.namesys.com)
...
/home/sergi/reiserfs.img is not a block special device
Continue (y/n):y
Guessing about desired format.. Kernel 2.6.31-14-generic is running.
Format 3.6 with standard journal
Count of blocks on the device: 25600
Number of blocks consumed by mkreiserfs formatting process: 8212
Blocksize: 4096
Hash function used to sort names: "r5"
Journal Size 8193 blocks (first block 18)
Journal Max transaction length 1024
inode generation number: 0
UUID: 1c1f6da6-01e1-4ac4-8239-3f607ba47bd7
Initializing journal - 0%....20%....40%....60%....80%....100%
Syncing..ok
ReiserFS is successfully created on /home/sergi/reiserfs.img.
$ sudo mkdir /mnt/reiserfs
$ sudo mount -o loop /home/sergi/reiserfs.img /mnt/reiserfs
Creació d'un sistema de fitxers

---
XFS
- XFS
  - Sistema d'arxius d'alt rendiment de 64 bits amb journaling.
  - Creat per SGI (antic Silicon Graphics Inc.), per a la seva pròpia implementació de Unix, anomenada IRIX.
  - Al maig de 2000, el SFI va alliberar XFS sota una llicència lliure.
  - XFS va ser incorporat a Linux a partir de la versió 2.4.25.

---
XFS
- Característiques de XFS són:
  - Extended attributes
  - ACL
  - Quotes
  - B+ trees
  - Sistema de fitxers de 64 bits (suporta particions i fitxers extremament grans). La mida teòrica màxima de la partició és 9 exabyte.
  - Però quan s'executa en un sistema de 32 bits, el seu és de 16 Terabytes

---
XFS
Exemple de creació d'un sistema de fitxers:
  - xfs-info:
$ cd
$ dd if=/dev/zero of=xfs.img bs=1024k count=100
$ sudo losetup /dev/loop1 /home/sergi/xfs.img
$ mkfs.xfs -f /dev/loop1
$ sudo mkdir /mnt/xfs/
$ sudo mount /dev/loop1 /mnt/xfs/
$ ls -la /mnt/xfs
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 6 2009-11-25 20:41 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2009-11-25 20:40 ..
$ xfs_info /mnt/xfs
meta-data=/dev/loop1 isize=256 agcount=4, agsize=6400 blks
        = sectsz=512 attr=2
data = bsize=4096 blocks=25600, imaxpct=25
        = sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0
log =internal bsize=4096 blocks=1200, version=2
        = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=0
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

---
du
- Disk usage
  - Espai que ocupa en disc un fitxer o conjunt de fitxers
    - Recordeu la problemàtica de les mides dels fitxers (--block-size i --apparent-size)
    - La mida per defectes és kbytes
    - Human readable (-h)
    - Mostrar tot -a (per defecte només carpetes i subcarpetes)
    - Es pot mostrar un total amb l'opció -c
$ du /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
1025012 /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
$ du -h /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img
1001M /home/sergi/ProvesDiscs/images/1GB.img

---
df
- Mostra l'espai lliure de disc
  - O el que és el mateix, l'espai de disc utilitzat pels sistemes de fitxers muntats
    - La mida per defecte és blocs del nucli (1024bytes)
    - També hi ha l'opció Human readable (-h), la opció -a (mostra tots els dispositius), l'opció -H (dades en múltiples de 1000, SI) i –block-size i --apparent-size
$ df
S. fitxers Blocs 1K En ús Lliures %Ús Muntat a
/dev/sda1 110650276 81828724 23200812 78% /
udev 1026064 328 1025736 1% /dev
none 1026064 708 1025356 1% /dev/shm
none 1026064 220 1025844 1% /var/run
none 1026064 0 1026064 0% /var/lock
none 1026064 0 1026064 0% /lib/init/rw

---
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ca